## Slide 1
레이더식 VDS 시스템
시스템 개요
본 시스템은 각종 도로의 교통정보를 수집하는 장치로써 지점을 통과하는 차량의 속도, 점유율, 통행량 등 기초 교통정보를 수집, 이를 센터로 전송, 센터에서는 각 지점의 교통정보를 취합, 비교/분석을 통하여 가공된 교통정보를 운전자에게 직접 제공할 수 있는 시스템입니다.
시스템 특장점
레이더식 차량검지기 성능평가 제품(한국건설기술연구원-최상급)
신호처리 알고리즘을 적용한 신개념 레이더검지기
교량구간, 철근콘크리트 도로 구간, 터널구간 등에서 탁월한 효과 발휘
차량 검지 상태를 Real Time으로 Monitoring
원시교통정보 가공 TCP/IP 및 Serial 등의 다양한 통신방식으로 정보 전송
Stand-alone 방식 또는 Rack 장착방식 등 다양한 형태로 응용 가능
제어부 사양
구분 | 항목 | 사양 | 비고
사양 | CPU | i7 Processor | 
 | Memory | 8GB(옵션) | 
 | HDD | SSD 512GB(옵션) | 
 | OS | Windows 10 | 
 | Port | Ethernet Giga 2Port USB 4 Port serial 2Port~6Port(옵션) | 
 | 모니터링 | LED : 단색 2색 버튼 : Push 버튼 | 
동작환경 | 온도 | -30~75C | 
 | 습도 | 0~95% | 
 | DC Power | VDC 5V, 24V, 제어전부용12V | 
Vehicle Detector System

## Slide 2
UFMSystems has been creating and
Leading the ITS technology
기타장비 사양
구분 | 항목 | 사양 | 비고
함체부 | RTU | 4CH 전원 모니터링 및 Reset 함체 정보 상태 체크(온도, Door, Fan, Heater) 원격 전원 리셋 Serial Port(RS232/RS422) | 
 | 함체 | 함체 내 장비 보호 및 방진, 방수구현 전천후형 이중구조 팬/히터를 사용한 자동 조정 스테인레스 스틸 | 
 | 서지보호기 | 전원용 : 40KA AC 220V | 
검지부 | 레이더 | 옥외형, 24GHz 주파수 사용 RS485, Ethernet DC 9 ~ 24V IP66 | 
설치 구성도
함체
상행 1,2 차로
하행 1,2 차로